| Перечень сборочных единиц Лист 1 |
| --- |
| № п/п | Наименование | Обозначение | №стр. |
| 1. | Агрегат смесительный | ДС-1857 40.00.000 | 4 |
| 2. | Установка бункера пыли | ДС-1857 40.04.000 | 7 |
| 3. | Бункер пыли | ДС-1857 40.04.100 | 9 |
| 4. | Шнек | ДС-1857 40.04.500 | 11 |
| 5. | Элеватор | ДС-1857 41.00.000 | 13 |
| 6. | Башмак | ДС-1857 41.00.300 | 15 |
| 7. | Вал натяжной | ДС117-2К 41.02.010 | 17 |
| 8. | Вал грузовой | ДС117-2К 41.07.010 | 19 |
| 9. | Блок смесительный | ДС-1857 45.00.000 | 21 |
| 10. | Редуктор | ДС-1857 45.00.200 | 24 |
| 11. | Шнек | ДС-1857 45.00.500 | 26 |
| 12. | Пневмосистема | ДС-1857 45.02.000 | 28 |
| 13. | Дозатор минерального порошка и пыли | ДС-1857 45.05.000 | 31 |
| 14. | Дозатор каменных материалов | ДС-1857 45.06.000 | 33 |
| 15. | Устройство приемное | ДС-1857 45.06.010 | 35 |
| 16. | Устройство питающее | ДС-1857 45.06.200 | 37 |
| 17. | Система дозирования битума | ДС-1857 45.07.000 | 39 |
| 18. | Дозатор битума | ДС-1857 45.08.000 | 41 |
| 19. | Смеситель | ДС-1857 45.12.000 | 43 |
| 20. | Вал смесителя правый | ДС-1857 45.12.360 | 45 |
| 21. | Вал смесителя левый | ДС-1857 45.12.390 | 45 |
| 22. | Затвор | ДС-185 45.12.150 | 47 |
| 23. | Блок верхний | ДС-1857 46.00.000 | 49 |

Лист 2

| 24. | Блок грохота | ДС-1857 48.30.000 | 51 |
| --- | --- | --- | --- |
| 25. | Короб | ДС-1857 48.31.000 | 53 |
| 26. | Элеватор минерального порошка и пыли | ДС-1857 49.00.000 | 58 |
| 27. | Головка элеватора | ДС-1857 49.00.650 | 60 |
| 28. | Барабан приводной | ДС-1857 49.00.660 | 62 |
| 29. | Барабан натяжной | КДМ261 00.03.070 | 64 |
| 30. | Бункер излишков | ДС-185 40.02.000 | 66 |

| ДС-1857 40.00.000 Агрегат смесительный Лист 1 |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса 1шт., кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во на изделие | Примечание |
| 1. | ДС-1857 40.00.010 | Труба | 30 | 1685× Ø 240×325 | 1 |  |
| 2. | ДС-1857 40.00.020 | Труба | 20 | 745×330× Ø340 | 1 |  |
| 3. | ДС-1857 40.00.100 | Опора | 145 | 3146×□360 | 1 |  |
| 4. | ДС-1857 40.00.140 | Опора | 140 | 3146×□360 | 1 |  |
| 5. | ДС-1857 40.00.170 | Опора | 150 | 3146×□360 | 1 |  |
| 6. | ДС-1857 40.00.200 | Опора | 140 | 3146×□360 | 1 |  |
| 7. | ДС-1857 40.04.210 | Переходник | 10 | 240×□400 | 1 |  |
| 8. | ДС-1857 40.04.000 | Установка бункера пыли | 2200 | - | 1 | см. раскрытие |
| 9. | ДС-1857 40.05.000 | Установка лестниц и площадок | 480 | - | 1 |  |
| 10. | ДС-1857 41.00.000 | Элеватор | 3050 | 13182×2408×2385 | 1 | см. раскрытие |
| 11. | ДС-1857 45.00.000 | Блок смесительный | 5350 | 4820×3070×3080 | 1 | см. раскрытие |
| 12. | ДС-1857 46.00.000 | Блок верхний | 3740 | 7020×2952×3296 | 1 | см. раскрытие |
| 13. | ДС-1857 48.30.000 | Блок грохота | 1950 | 4115×2200×1575 | 1 | см. раскрытие |
| 14. | ДС-1857 49.00.000 | Элеватор минерального порошка и пыли | 2400 | l=12566 | 1 | см. раскрытие |

| Лист 2 |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса 1шт., кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во на изделие | Примечание |
| 15. | ДС-185 40.02.000 | Бункер излишков | 264 | 1704×865×2235 | 1 | см. раскрытие |
| 16. | ДС-1857 40.04.003 | Чехол | 0,11 | Ø290×150 | 1 |  |
| 17. | ДС117-2К 40.00.004 | Чехол | 0,28 | Ø250×350 | 1 | на рис. не показан |
| 18. | ДС-185/373270011 | Кран шаровой DN15 |  |  | 1 |  |
| 19. | ДС-185/415151013 | Пневмораспределитель |  |  | 1 | на рис. не показан |
| 20. | ДС-185/255711019 | Трубопровод TRN 10/8 l=1м l=1,2м l=1,5м l=2м |  |  | 2 1 1 2 | 2 1,2 6,7м 1,5 2 |

| ДС-1857 40.04.000 Установка бункера пыли. |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса 1шт., кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во на изделие | Примечание |
| 1. | ДС-1857 40.04.010 | Опора | 145 | 3526×□400 | 1 |  |
| 2. | ДС-1857 40.04.010-01 | Опора | 145 | 3526×□400 | 1 |  |
| 3. | ДС-1857 40.04.060 | Воронка | 13 | Ø800×256 | 1 |  |
| 4. | ДС-1857 40.04.100 | Бункер пыли | 1250 | 1810×1700× 5225 | 1 | см. раскрытие |
| 5. | ДС-1857 40.04.120 | Чехол | 1,41 | 2500× Ø290 | 1 |  |
| 6. | ДС-1857 40.04.230 | Патрубок | 24 | 1005× Ø255 | 1 |  |
| 7. | ДС-1857 40.04.500 | Шнек | 200 | 3112×400×550 | 1 | см. раскрытие |
| 8. | ДС-1857 45.00.300 | Затвор | 7,5 | 369×490×160 | 1 |  |
| 9. | ДС-1857 40.04.003 | Чехол | 0,11 | 150× Ø290 | 1 | над бункером |
| 10. | ДС-1857 40.04.004 | Чехол | 0,11 | 150× Ø220 | 1 |  |
| 11. | ДС-1857 40.04.006 | Чехол | 0,06 | □300 | 1 | на рис. не показан |
| 12. | ДС-185/255711019 | Трубопровод TRN 10/8 l=1м l=4м |  |  | 1 1 | 5 метров |

| ДС-1857 40.04.100 Бункер пыли. |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса 1шт., кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во на изделие | Примечание |
| 1. | ДС-1857 40.04.240 ДС-185/373211119 ДС-185/374231043 ДС-185/421153152 ДС-185/421213506 | Блок подготовки воздуха Входит: Клапан Dy20 Клапан мембранный с эл.магнитным приводом ПЗ.26237-015-08 Фильтр МС202-F00 Манометр МТП-1М-0,6МПа-2,5 | 6 | 950×415 | 1 1 1 1 1 |  |
| 2. | ДС-1857 40.04.250 | Бункер | 1150 | 1810×2245×5175 | 1 |  |
| 3. | ДС59 06.00.190 | Форсунка в сборе | 1,4 | 316× Ø140 | 4 |  |
| 4. | КДМ201 57.05.000-04 | Датчик уровня | 5,6 | 1110×173 | 1 | -8м |
| 5. | ДС-185/374231044 | Клапан дисковый V2FS.250.GBN |  |  | 1 |  |
| 6. | ДС-185/415100004 | Привод ручной СМ-2 |  |  | 1 |  |
| 7. | ДС-185/255711019 | Трубопровод TRN 10/8 |  | l=1м | 8 |  |

| ДС-1857 40.04.500 Шнек. |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса 1шт., кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во на изделие | Примечание |
| 1. | ДС-1857 40.04.510 | Шнек | 46,6 | 294× Ø 160 | 1 |  |
| 2. | ДС-1857 40.04.520 | Корпус | 74 | 2087× 530 | 1 |  |
| 3. | ДС-1857 40.04.580 | Крышка | 1,5 | 230×140 | 1 |  |
| 4. | ДС-1857 40.04.590 | Кронштейн | 2,5 | 220×44×180 | 1 |  |
| 5. | ДС-168 76.00.410 | Траверса | 0,52 | 320×34,6×36 | 1 |  |
| 6. | ДС-1857 40.04.501 | Крышка | 1,5 | 48× Ø145 | 1 |  |
| 7. | ДС-1857 40.04.502 | Корпус подшипников | 1,5 | 60× Ø106×160 | 1 |  |
| 8. | ДС-1857 40.04.505 | Диск | 6,6 | 27× Ø270 | 1 |  |
| 9. | Д620 03.01.005 | Корпус подшипника | 6,32 | 101× Ø220 | 1 |  |
| 10. | ДС-185/461130153 | Подшипник 1309 |  |  | 1 |  |
| 11. | ДС-185/461200181 | Подшипник 8309 |  |  | 1 |  |
| 12. | ДС-185/461170373 | Подшипник 180508 |  |  | 1 |  |
| 13. | ДС-185/417462244 | Мотор-редуктор цилиндрический TNC 22221/9,3/100L/2,2kw/4p |  |  | 1 |  |

| ДС-1857 41.00.000 Элеватор |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса 1шт., кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во на изделие | Примечание |
| 1. | ДС-1857 41.00.020 | Кожух | 255 | 2005×1400×1200 | 1 |  |
| 2. | ДС-1857 41.00.040 | Лестница | 55 | 600×739×3850 | 1 |  |
| 3. | ДС-1857 41.00.050 | Лоток | 235 | 1700×1054×3215 | 1 |  |
| 4. | ДС-1857 41.00.100 | Крышка | 42 | 1147×546×550 | 1 |  |
| 5. | ДС-1857 41.00.120 | Корпус | 780 | 7480×555×1184 | 1 |  |
| 6. | ДС-1857 41.00.140 | Площадка под двигатель | 2,9 | 285×220 | 1 |  |
| 7. | ДС-1857 41.00.210 | Ковш | 6,5 | 245×290×230 | 63 |  |
| 8. | ДС-1857 41.00.220 | Установка редуктора Входит: | 115 | 560×335×345 | 1 |  |
|  | ДС-1857 41.00.221 | Шкив | 4,6 | 60× Ø168,4 | 1 |  |
|  | ДС-61А 02.01.072 ДС185/417113489 | Полумуфта Редуктор 1ц2у-160-40-22-У2 | 5,3 | 115× Ø188,1 | 1 |  |
| 9. | ДС-1857 41.00.230 | Установка двигателя Входит: | 53 | 473×260×285 | 1 |  |
|  | ДС-1857 41.00.240 | Двигатель | 49 | 460×260×285 | 1 |  |
|  | ДС-185/332630221 | Двигатель АИР112М4У2 |  |  | 1 |  |
|  | ДС-1857 41.00.231 | Шкив | 4,3 | 82×Ø200 | 1 |  |
| 10. | ДС-1857 41.00.250 | Цепь Входит: | 180 | 25400×128×36 | 1 |  |
|  | ДС-185 42.00.110 | Цепь | 28,5 | l=4050 | 6 |  |
|  | ДС-1857 41.00.260 | Цепь | 10 | l=1450 | 1 |  |
| 11. | ДС-1857 41.00.300 | Башмак | 415 | 1681×776×1640 | 1 | см. раскрытие |
| 12. | ДС117-2К 41.07.010 | Вал грузовой | 95 | 963×Ø445,4 | 1 | см. раскрытие |
| 13. | КДМ20137В 51.01.201 | Планка | 0,4 | 150×Ø70 | 63 |  |
| 14. | ДС-185/256311251 | Ремень В(Б)-1600ш |  |  | 2 |  |

| ДС-1857 41.00.300 Башмак. |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса 1шт., кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во на изделие | Примечание |
| 1. | ДС-1857 41.00.310 | Лоток | 36 | 880×720×530 | 1 |  |
| 2. | ДС117-2К 41.02.010 | Вал натяжной | 75 | 776×Ø445,4 | 1 | см. раскрытие |
| 3. | ДС-185 41.02.010 | Кожух | 160 | 1182×720×1540 | 1 |  |
| 4. | ДС117-2К 41.02.280 | Гайка | 0,7 | 63×Ø80 | 2 | Натяжное устройство |
| 5. | ДС117-2К 41.02.002 | Скоба | 1,4 | 132×80×60 | 2 |  |
| 6. | Д597А 01.03.002 | Пружина | 0,85 | l=190 | 2 |  |
| 7. | Н8070006 | Винт | 3 | 622×Ø36 | 2 |  |
| 8. | ДС-185/1382110271 | Гайка М30-7Н.5.019 |  |  | 2 |  |

| ДС117-2К 41.02.010 Вал натяжной. |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса 1шт., кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во на изделие | Примечание |
| 1. | ДС117-2К 41.02.021 | Вал | 12,4 | 697×Ø65 | 1 |  |
| 2. | ДС117-2К 41.02.025 | Крышка | 0,9 | 22×Ø136 | 2 |  |
| 3. | ДС25Б 01.02.001-ч | Звездочка | 26,7 | 100×Ø445,4 | 1 | посадоч. Ø65 |
| 4. | Н1050017 | Корпус 90 | 3,6 | 182×140 | 2 |  |
| 5. | Н7110225 | Крышка | 0,7 | 15,5×Ø136 | 1 |  |
| 6. | Д620 03.01.017 | Пружина | 0,1 | 40×Ø75 | 2 |  |
| 7. | Н7110233 | Крышка 90 | 1,02 | 22×Ø136 | 1 |  |
| 8. | ДС-185/461130186 | Подшипник 1608 |  |  | 2 |  |

ДС117-2К 41.07.010 Вал грузовой.

| ДС117-2К 41.07.010 Вал грузовой. |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса 1шт., кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во на изделие | Примечание |
| 1. | ДС117-2К 41.07.011 | Вал | 25 | 899×Ø80 | 1 |  |
| 2. | ДС-61А 02.01.021-ч | Звездочка | 29 | 100×Ø445,4 | 1 | посадоч. Ø80 |
| 3. | Д597 08.02.317 | Полумуфта | 4,04 | 102×Ø188,1 | 1 | посадоч. Ø55 |
| 4. | Н1050028 | Корпус 130 | 8,9 | 280×65×190,5 | 1 |  |
| 5. | Н1050055 | Корпус 130 | 8,8 | 280×65×190,5 | 1 |  |
| 6. | Н7110237 | Крышка | 1,34 | 24×Ø185 | 1 |  |
| 7. | Н7110239 | Крышка | 1,8 | 16×Ø185 | 1 |  |
| 8. | Н7110273 | Крышка 130 | 1,31 | 24×Ø185 | 2 |  |
| 9. | ДС-185/462200123 | Подшипник 3612 |  |  | 2 |  |

| ДС-1857 45.00.000 Блок смесительный. Лист 1 |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса 1шт., кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во на изделие | Примечание |
| 1. | ДС-1857 96.10.000 | Электрооборудование | 66,8 |  | 1 |  |
| 2. | ДС-1857 45.00.010 | Блок смесительный Входит: | 5250 | 4820×3070×3080 | 1 |  |
| 3. | ДС-1857 45.00.120 | Воронка | 15,3 | 496×515×400 | 1 |  |
| 4. | ДС-1857 45.00.170 | Установка датчика | 5,4 | 355×166×270 | 1 |  |
| 5. | ДС-1857 45.00.200 | Редуктор | 442 | 1350×576×500 | 1 | см. раскрытие |
| 6. | ДС-1857 45.00.300 | Затвор | 7,5 | 369×490×160 | 1 |  |
| 7. | ДС-1857 45.00.500 | Шнек | 160 | 2220×Ø325×550 | 1 | см. раскрытие |
| 8. | ДС-1857 45.00.600 | Опора | 40 | 360×360×396 | 4 |  |
| 9. | ДС-1857 45.00.700 | Система обогрева смесителя | 20 |  | 1 |  |
| 10. | ДС-1857 45.02.000 | Пневмосистема | 120 |  | 1 | см. раскрытие |
| 11. | ДС-1857 45.05.000 | Дозатор минерального порошка и пыли | 100 | 1060×945×1390 | 1 | см. раскрытие |
| 12. | ДС-1857 45.06.000 | Дозатор каменных материалов | 615 | 2000×1435×1648 | 1 | см. раскрытие |
| 13. | ДС-1857 45.07.000 | Система дозирования битума | 355 | 2150×100×2250 | 1 | см. раскрытие |
| 14. | ДС-1857 45.12.000 | Смеситель | 1500 | 1700×1406×1295 | 1 | см. раскрытие |
|  |  |  |  |  |  | Лист 2 |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса 1шт.,кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота | Кол-во на изделие | Примечание |
| 15. | ДС-1857 45.00.002 | Полумуфта | 2,3 | 60×Ø150 | 1 |  |
| 16. | ДС-1857 45.00.004 | Чехол | 0,04 | Ø210×150 | 1 |  |
| 17. | ДС-185/415500009 | Элемент упругий PHE FRC 150NR |  |  | 1 |  |
| 18. | ДС-185/432123001 | Пирометр Terma Lert MID10LTCB3 |  |  | 1 | на рис. не показан |
| 19. | ДС-185/333330391 | Двигатель 4АМУ225М8У2 |  |  | 1 | 30квт,750об/мин |
| 20. | ДС-185/255711019 | Трубопровод TRN 10/8 |  | l=0,75 | 2 | 1,5м |

| ДС-1857 45.00.200 Редуктор. |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса 1шт., кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во на изделие | Примечание |
| 1. | ДС-1857 45.00.002-01 | Полумуфта | 2,6 | 95×Ø150 | 1 | посадоч. Ø65 |
| 2. | ДС-1857 45.00.201 | Полумуфта | 18 | 100×Ø260 | 2 | посадоч. Ø55 |
| 3. | Д225Б 2305-01 | Корпус | 165 | 1200×500×485 | 1 |  |
| 4. | Д225Б 2305-02А | Шестерня | 5,73 | 113×Ø137,21 | 1 |  |
| 5. | Д225Б 2305-03А | Шестерня | 57 | 116×Ø493 | 1 |  |
| 6. | Д225Б 2305-04А | Шестерня | 14,6 | 113×Ø190 | 1 |  |
| 7. | Д225Б 2305-05А | Шестерня | 50 | 113×Ø440 | 2 |  |
| 8. | Д225Б 2305-06А | Вал | 9,8 | 409×Ø70 | 3 |  |
| 9. | Д225Б 2305-07Б | Вал | 7,2 | 300×Ø65 | 1 |  |
| 10. | ДС-185/253131002 | Манжета 2,2-70×95-1 |  |  | 3 |  |
| 11. | ДС-185/461110422 | Подшипник 411 |  |  | 8 |  |

| ДС-1857 45.00.500 Шнек. |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса 1шт., кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во на изделие | Примечание |
| 1. | ДС-1857 40.04.580 | Крышка | 1,5 | 230×140 | 1 |  |
| 2. | ДС-1857 40.04.590 | Кронштейн | 2,5 | 220×44×180 | 1 |  |
| 3. | ДС-1857 45.00.510 | Шнек | 46,6 | 2694× Ø160 | 1 |  |
| 4. | ДС-1857 45.00.520 | Корпус | 74 | 2087×530 | 1 |  |
| 5. | ДС-168 76.00.410 | Траверса | 0,52 | 320×34,6×36 | 1 |  |
| 6. | ДС-1857 40.04.501 | Крышка | 1,5 | 48×Ø145 | 1 |  |
| 7. | ДС-1857 40.04.502 | Корпус подшипника | 1,5 | 60×Ø106×160 | 1 |  |
| 8. | Д620 03.01.005 | Корпус подшипника | 6,32 | 101×Ø220 | 1 |  |
| 9. | Д620 03.01.017 | Пружина | 0,1 | 40×Ø75 | 1 |  |
| 10. | ДС-168 76.00.302 | Болт (М16) | 0,15 | 26,2×80 | 1 |  |
| 11. | ДС-185/461130153 | Подшипник 1309 |  |  |  |  |
| 12. | ДС-185/461200181 | Подшипник 8309 |  |  |  |  |
| 13. | ДС-185/461170373 | Подшипник 180508 |  |  |  |  |
| 14. | ДС-185/417462244 | Мотор-редуктор цилиндрический TNC22221/9,3/100L/2,2kw/4p |  |  |  |  |

| ДС-1857 45.02.000 Пневмосистема. Лист 1 |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса 1шт., кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во на изделие | Примечание |
| 1. | ДС-1857 45.02.080 | Блок подготовки Входит: | 6,2 | 790×600 | 1 |  |
|  | ДС-185/421153152 | Фильтр MC202-F00 |  |  | 1 |  |
|  | ДС-185/374231043 | Клапан мембранный с электромагнитным приводом ПЗ 26237-015-08 |  |  | 1 |  |
|  | ДС-18/421213506 | Манометр МТП-1М-0,6МПа-2,5 |  |  | 1 |  |
|  | ДС-185/373270014 | Кран шаровый DN20 |  |  | 1 |  |
| 2. | ДС-1857 45.02.130 | Блок пневмораспределителя (входит: пневмораспределитель, обратный клапан,фитинг) | 1 | 125×115 | 1 |  |
| 3. | ДС-1857 45.02.140 | Пневмораспределитель | 0,3 | 62,5×108×79 | 1 | +фитинги, разъем |
| 4. | ДС-168 55.02.350 | Пневмораспределитель | 1,2 | 128×113×166 | 1 | +фитинги, футорка |
| 5. | ДС-1853 45.02.050 | Блок подготовки воздуха Входит: | 2 | 230×300 | 1 |  |
|  | ДС-185/421153152 | Фильтр MC202-F00 |  |  | 1 |  |
| 6. | ДС-185/414477005 | Реле давления MSA 10SCR18 |  |  | 1 |  |
| 7. | ДС-185/373270011 | Кран шаровый DN15 |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  | Лист 2 |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса 1шт,кг. | Габариты, мм (длина,ширина,высота) |  |  |
| 8. | ДС-185/255711019 | Трубопровод TRN 10/8: |  |  |  |  |
|  |  | 5шт - 1м =5м 3шт - 2,4м =7,2м 3шт - 3м =9м 2шт - 4,5м =9м |  |  | 5 3 3 2 | 30,2м |

| ДС-1857 45.05.000 Дозатор минерального порошка и пыли. |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса 1шт., кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во на изделие | Примечание |
| 1. | ДС-1857 45.05.010 | Бункер | 57 | 940×658×845 | 1 | сварка |
| 2. | ДС-1857 45.05.030 | Кронштейн | 9,6 | 382×201×446 | 1 |  |
| 3. | ДС-1857 45.05.050 | Кронштейн | 7 | 425×201×286 | 1 |  |
| 4. | ДС-1857 45.05.070 | Кронштейн | 4,5 | 286×201×190 | 1 |  |
| 5. | ДС-1857 45.05.090 | Амортизатор | 0,28 | 50×50×49 | 3 |  |
| 6. | ДС-1853 45.07.040 | Установка тензодатчика | 2,9 | 536×60×150 | 3 |  |
| 7. | ДС-1857М 44.07.100 | Затвор | 11,5 | 369×490×160 | 1 |  |
| 8. | ДС-1857М 45.02.002 | Чехол | 0,08 | Ø310×190 | 1 |  |

| ДС-1857 45.06.000 Дозатор каменных материалов. |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса 1шт., кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во на изделие | Примечание |
| 1. | ДС-1857 45.06.010 | Устройство приемное | 250 | 1692×1415×975 | 1 | см. раскрытие |
| 2. | ДС-1857 45.06.200 | Устройство питающее | 325 | 1952×1153×1103 | 1 | см. раскрытие |
| 3. | ДС-1857 45.06.440 | Амортизатор | 0,8 | 80×80×49 | 3 |  |
| 4. | ДС-18537 45.06.010 | Установка тензодатчика | 3 | 520×60×165 | 3 |  |
| 5. | ДС-1857/255711019 | Трубопровод TRN 10/8 |  | l=0,9м | 1 |  |

| ДС-1857 45.06.010 Устройство приемное. |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса 1шт., кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во на изделие | Примечание |
| 1. | ДС-1857 45.06.020. | Бункер | 170 | 1692×1415×965 | 1 |  |
| 2. | ДС-1857 45.06.110. | Щека | 6,4 | 370×178×320 | 1 |  |
| 3. | ДС-1857 45.06.120. | Щека | 6,4 | 370×178×320 | 1 |  |
| 4. | ДС-1857 45.06.130 | Днище | 26,5 | 520×1004×230 | 1 |  |
| 5. | ДС-16837М 55.02.180 | Пневмораспределитель | 1,2 | 102×128×185 |  | +глушители, фитинги |
| 6. | КДМ201 50.04.120 | Установка пневмоцилиндра (100×200) | 6,5 | l=585 |  | +2 фитинга |
| 7. | КДМ201 56.01.350 | Установка пневмоцилиндра (100×200) | 6,7 | l=585 |  | +2 фитинга |
| 8. | ДС-1853 45.06.106 | Чехол | 0,7 | Ø140×250 |  |  |

| ДС-1857 45.06.200 Устройство питающее. |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса 1шт., кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во на изделие | Примечание |
| 1. | ДС-1857 45.06.300 | Дно | 8,5 | 483×240×102 | 4 |  |
| 2. | ДС-1857 45.06.310 | Щека | 1,9 | 240×34×241 | 4 |  |
| 3. | ДС-1857 45.06.320 | Щека | 1,9 | 240×34×241 | 4 |  |
| 4. | ДС-1857 45.06.360 | Пневмоцилиндр (100×160) | 7 | 530×182×195 | 4 | +фитинги |
| 5. | ДС-168 55.02.360 | Пневмораспределитель | 1,2 | 129×125×166 | 4 | +глушители,фитинги,футорки |
| 6. | ДС-1857 45.06.406 | Чехол | 0,72 | 200×Ø1650 | 1 |  |
| 7. | ДС-185/255711019 | Трубопровод TRN 10/8: 4шт – 0,3м = 1,2м 1шт – 0,6м = 0,6м 3шт – 0,7м = 2,1м 3шт – 0,8м = 2,4м 1шт – 1м = 1м |  |  | 4 1 3 3 1 | 7,3м |

| ДС-1857 45.07.000 Система дозирования битума. |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса 1шт., кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во на изделие | Примечание |
| 1. | ДС-1857 45.07.140 | Элемент нагревательный | 0,6 |  | 1 |  |
| 2. | ДС-1857 45.07.180 | Установка затвора | 18,7 | 205×550 | 1 |  |
| 3. | ДС-1857 45.08.000. | Дозатор битума | 146 | 810×742×962 | 1 | см. раскрытие |
| 4. | ДС-185 05.06.080 | Амортизатор | 1,3 | 130×130×81 | 3 |  |
| 5. | ДС-1853 45.07.040 | Установка тензодатчика | 2,9 | 536×60×150 | 3 |  |
| 6. | ДС-185/453501004 | Затвор дисковый Д376XV75-ИА02 |  |  | 1 |  |

| ДС-1857 45.08.000 Дозатор битума. |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса 1шт., кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во на изделие | Примечание |
| 1. | ДС-1857 45.08.020. | Бак | 120 | 759×736×795 | 1 | бак+маты |
| 2. | ДС-185 45.17.130 | Установка поплавка Входит: | 12,1 | 651×425×300 | 1 |  |
|  | ДС-185/342831404 | Выключатель ВП 15К-21Б 211-54Т2.3 |  |  |  |  |
| 3. | ДС-185 45.17.190 | Кассета Входит: | 4 | 636×110×188 | 1 |  |
|  | ДС-185 45.07.200 | Кассета | 2,2 | 582×110×188 | 1 |  |
|  | ДС-185/344351308 | Электронагреватель трубчатый ТЭН-120Г13/1S 220 |  |  | 2 |  |
| 4. | ДС-185 45.17.190-01 | Кассета Входит: | 4 | 636×110×188 | 1 |  |
|  | ДС-185 45.17.200-01 ДС-185/344351308 | Кассета Электронагреватель трубчатый ТЭН-120Г13/1S 220 | 2,2 | 582×110×188 | 1 |  |

| ДС-1857 45.12.000 Смеситель. |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса 1шт., кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во на изделие | Примечание |
| 1. | ДС-1857 45.12.010 | Корпус | 277 | 1980×1400×330 | 1 |  |
| 2. | ДС-1857 45.12.360 | Вал смесителя правый | 270 | 1902×580×580 | 1 | см. раскрытие |
| 3. | ДС-1857 45.12.390 | Вал смесителя левый | 270 | 1902×580×580 | 1 | см. раскрытие |
| 4. | ДС-185 45.12.040 | Бронелист | 13,5 | 1048×317×36 | 2 |  |
| 5. | ДС-185 45.12.150 | Затвор | 157 | 1920×450 | 1 | см. раскрытие |
| 6. | ДС-168 55.01.510 | Установка пневмоцилиндра (100×200) | 6,8 | l=585 | 1 | +фитинги, чехол |
| 7. | ДС-168 55.01.530 | Установка пневмоцилиндра (100×200) | 6,8 | l=585 | 1 | +фитинги, чехол |
| 8. | ДС-1857 45.12.018 | Чехол | 0,3 | 350×Ø300 | 1 |  |
| 9. | ДС-185 45.12.001 | Бронелист | 6,4 | 231×226×40 | 2 |  |
| 10. | ДС-185 45.12.007 | Бронелист | 2,3 | 233×85×24 | 12 |  |
| 11. | ДС-185 45.12.011 | Бронелист | 7,2 | 295×280×16 | 2 |  |
| 12. | ДС-185 45.12.012 | Бронелист | 6 | 202×280×16 | 2 |  |
| 13. | ДС-185 45.12.013 | Бронелист | 7,2 | 295×280×16 | 2 |  |
| 14. | ДС-185 45.12.014 | Бронелист | 6 | 202×280×16 | 2 |  |
| 15. | ДС-158 45.10.008 | Сектор брони | 6,5 | 233×217×16 | 24 |  |
| 16. | Д597 08.12.056 | Предохранительный лист боковой | 21 | 1397×120×5 | 2 |  |
| 17. | ДС-185/1381220261 | Болт М16×50.58.019 |  |  | 84 | крепл. чугун. брони |
| 18. | ДС-185/1381220223 | Болт М16×50.58.019 |  |  | 24 | крепл. стальной брони |
| 19. | ДС-185/1382110191 | Гайка М16-7Н.5.019 |  |  | 108 |  |
| 20. | ДС-185/1387216039 | Шайба 16 65Г019 |  |  | 108 |  |
| 21. | ДС-185/1387610182 | Шайба 16.02.019 |  |  | 84 |  |

| ДС-1857 45.12.360 Вал смесителя правый. ДС-1857 45.12.390 Вал смесителя левый. |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса 1шт., кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во на изделие | Примечание |
| 1. | ДС-1857 45.12.370 | Вал | 74 | l=1846 | 1 |  |
| 2. | ДС-1857 45.12.351 | Лопасть | 5 | 180×150×25 | 2 |  |
| 3. | ДС-1857 45.12.352 | Полумуфта | 18 | 104×Ø260 | 1 |  |
| 4. | ДС-1857 45.12.361 | Планка | 3,0 | 180×70×55 | 8 |  |
| 5. | Д225 0101-15 | Болт | 0,47 | Ø34,6×189 | 16 | крепление стоек |
| 6. | Д225А 2301-01 | Корпус подшипника | 13,2 | 340×112×195 | 2 |  |
| 7. | Д597 08.02.311 | Крышка проходная | 1,7 | 24×(185 | 1 |  |
| 8. | Д597 08.02.312 | Крышка непроходная | 1,9 | 24×(185 | 1 |  |
| 9. | ДС25Б 03.10.024 | Крышка проходная | 1,6 | 24×(185 | 2 |  |
| 10. | ДС-158 45.10.281 | Стойка правая | 5,9 | 180×70×258 | 2 |  |
| 11. | ДС-158 45.10.282 | Лопасть | 3,8 | 140×150×25 | 5 |  |
| 12. | ДС-158 45.10.283 | Стойка левая | 5,9 | 180×70×258 | 6 |  |
| 13. | ДС-158 45.10.286 | Гайка | 0,0376 | 14,8×24×26,2 | 32 | крепление лопастей |
| 14. | ДС-185/1381212752 | Болт М16×1,5-8q×75.109.40Х.019 |  |  | 16 |  |
| 15. | ДС-185/1382110211 | Гайка М20-7Н.5.019 | 0,47 |  | 32 | Крепление стоек |
| 16. | ДС-185/462200123 | Подшипник 3612 |  |  | 2 |  |

| ДС-185 45.12.150 Затвор. |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, 1шт., кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во на изделие | Примечание |
| 1. | ДС-185 45.12.120 | Затвор | 87,4 | 1308×440×355 | 1 |  |
| 2. | ДС-185 45.12.240 | Рычаг | 2,8 | 212×75 | 1 |  |
| 3. | ДС-185 45.12.280 | Рычаг | 2,7 | 212×75 | 1 |  |
| 4. | ДС-185 45.12.112 | Сектор | 1,29 | 310×157 | 2 |  |
| 5. | ДС61 11.02.002 | Крышка | 1,86 | 22×Ø165 | 2 |  |
| 6. | ДС61 11.02.006 | Корпус подшипника | 10,5 | 350×330×100 | 2 |  |
| 7. | ДС-158 45.10.118 | Лист броневой | 10,8 | 250×310×40 | 4 |  |
| 8. | ДС-185/1381220261 | Болт М16×50 |  |  | 8 |  |
| 9. | ДС-185/1382110191 | Гайка М16 |  |  | 8 |  |
| 10. | ДС-185/1387216038 | Шайба 16 65Г 06 |  |  | 8 |  |
| 11. | ДС-185/1387610182 | Шайба 16.02.019 |  |  | 8 |  |
| 12. | ДС-185/461130155 | Подшипник 1311 |  |  | 2 |  |

| ДС-1857 46.00.000 Блок верхний. |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, 1шт., кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во на изделие | Примечание |
| 1. | ДС-1857 96.09.000 | Электрооборудование | 12 |  | 1 |  |
| 2. | ДС-1857 46.00.010 | Блок верхний Входит: | 3725 | 7020×2952×3296 | 1 |  |
| 3. | ДС-1857 46.01.000 | Блок Входит: | 4380 | 6472×2952×3206 | 1 |  |
|  | ДС-1857 46.01.100 | Бункер | 150 | 1355×585×2230 | 1 | входит форсунка |
|  | ДС-1857 46.04.000 | Ферма | 1385 | 4452×2952×3206 | 1 |  |
|  | ДС-1857 47.01.000 | Бункер | 1850 | 3820×2500×2266 | 1 |  |
| 4. | ДС-185 03.01.400 | Датчик уровня | 1,9 | 250×Ø160×170 | 1 |  |
| 5. | ДС-185 47.06.000 | Бак расширительный | 55 | 664×500×1070 | 1 |  |
| 6. | КДМ201 57.05.000-01 | Датчик уровня | 0,55 | l=940 | 4 |  |

| ДС-1857 48.30.000 Блок грохота. |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, 1шт., кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во на изделие | Примечание |
| 1. | ДС-1857 48.30.030 | Кожух | 285 | 4075×1832×1293 | 1 |  |
| 2. | ДС-1857 48.30.210 | Кожух | 34,5 | 1738×795×375 | 1 |  |
| 3. | ДС-1857 48.30.240 | Крышка | 18,5 | 1738×770×65 | 2 |  |
| 4. | ДС-1857 48.30.250 | Крышка | 11,9 | 1738×530×65 | 1 |  |
| 5. | ДС-1857 48.30.260 | Крышка | 12 | 1312×695×83 | 1 |  |
| 6. | ДС-1857 48.30.300 ДС-1857 48.30.310 ДС-185/332635006 | Установка двигателя Входит: Полумуфта Двигатель 5АМ 112МА6.У2 | 53 1,7 | 435×310 80×Ø150 | 1 1 1 | втулка+фланец |
| 7. | ДС-1857 48.31.000 | Короб | 950 | 3430×1110×1138 | 1 | см. раскрытие |
| 8. | ДС-1857 48.32.000 | Рама | 380 | 3800×1692×1268 | 1 |  |
| 9. | ДС-1857 48.30.002 | Пружина | 2,1 | 177×Ø105 | 8 | опоры грохота |
| 10. | ДС-1683 58.40.024 | Пружина | 0,01 | 184×22 | 14 | прижимы крышек |

| ДС-1857 48.31.000 Короб. Лист 1 |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, 1шт., кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во на изделие | Примечание |
| 1. | ДС-1857 48.31.050 | Короб | 675 | 3431×1550×1138 | 1 |  |
| 2. | ДС-1857 48.31.120 | Опора | 34 | 660×100×598 | 2 |  |
| 3. | ДС-1857 48.31.400 | Дебаланс | 9,7 | 255×75×212 | 4 |  |
| 4. | ДС-1857 48.31.410 | Кардан | 4,5 | 732×140×121 | 1 |  |
| 5. | ДС-1857 48.31.420 | Полумуфта | 1,1 | 51×140×121 | 2 |  |
| 6. | ДС-1857 48.31.430 | Полумуфта | 1,4 | 51×Ø150 | 1 |  |
| 7. | ДС-1857 48.31.600 ДС-1857 48.31.610 ДС-1857 48.31.620 ДС-1857 48.31.601 ДС-1857 48.31.602 ДС-1857 48.31.604 | Сито Входит: Зацеп Тяга Планка Уголок Сетка | 41 4,8 7,7 2,4 3,6 20,45 | 2500×1064 1064×89 1064×280 1064×50 1064×70 2240×1070 | 1 1 1 1 1 1 | механизм натяж. сит |
| 8. | ДС-1857 48.31.600-01 ДС-1857 48.31.610 ДС-1857 48.31.620 ДС-1857 48.31.601 ДС-1857 48.31.602 ДС-1857 48.31.605 | Сито: Входит: Зацеп Тяга Планка уголок Сетка | 44 4,8 7,7 2,4 3,6 25 | 2890×1064 1064×89 1064×280 1064×50 1064×70 2630×1070 | 1 1 1 1 1 1 | механизм натяж. сит |

| ДС-1857 48.31.000 Короб. Лист2 |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, 1шт., кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во на изделие | Примечание |
| 9. | ДС-1857 48.31.001 | Сетка | 8,5 | 1090×1055 | 1 |  |
| 10. | ДС-1857 48.31.002 | Сетка | 13,0 | 1070×935 | 1 |  |
| 11. | ДС-1857 48.31.003 | Сетка | 16,5 | 1080×1200 | 1 |  |
| 12. | ДС-1857 48.31.004 | Сетка | 9,4 | 1080×680 | 1 |  |
| 13. | ДС-1857 48.31.005 | Сетка | 3,5 | 1060×260 | 1 |  |
| 14. | ДС-1857 48.31.009 | Крышка | 1,3 | 20×Ø130 | 4 |  |
| 15. | ДС-1857 48.31.012 | Вал | 4,6 | 350×Ø70 | 1 | при заказе уточнять,т.к. были констр.изменения |
| 16. | ДС-1857 48.31.013 | Вал | 4,3 | 300×Ø70 | 1 |  |
| 17. | ДС-1857 48.31.015 | Планка | 0,88 | 470×50 | 2 | к поз.10 |
| 18. | ДС-1857 48.31.016 | Планка | 1,6 | 840×50 | 1 | к поз.10 |
| 19. | ДС-1857 48.31.017 | Планка | 2 | 1080×50 | 1 | к поз.10 |
| 20. | ДС-1857 48.31.018 | Планка | 2 | 1080×50 | 6 | по 2шт.к поз.9,11,12 |
| 21. | ДС-1857 48.31.019 | Шайба | 0,28 | 70×70 | 16 |  |
| 22. | ДС-1857 48.31.021 | Уголок | 2,5 | 1055×30×55 | 2 | к поз.9 |
| 23. | ДС-1857 48.31.022 | Уголок | 2,7 | 1194×30×50 | 2 | к поз.11 |
| 24. | ДС-1857 48.31.023 | Уголок | 1,5 | 674×30×50 | 2 | к поз.12 |
| 25. | ДС-1857 48.31.027 | Пружина(горизонтальная) | 0,52 | 90×Ø50 | 6 | механизм натяж. сит |

| ДС-1857 48.31.000 Короб. Лист3 |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, 1шт., кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во на изделие | Примечание |
| 26. | ДС-168 58.02.011 | Скоба | 0,15 | 52×44×40 | 60 |  |
| 27. | ДС-1683 58.40.421 | Кольцо | 0,58 | 6×Ø150 | 1 |  |
| 28. | ДС-1683 58.41.008 | Втулка | 0,16 | 26×Ø50 | 12 | механизм. натяж. сит |
| 29. | ДС-1683 58.41.021 | Колпак | 0,14 | 50×Ø28 | 6 | механизм. натяж. сит |
| 30. | КДМ261 41.03.101 | Диск |  | Ø130×3 | 2 |  |
| 31. | ДС-185/462100334 | Подшипник 42312Л |  |  | 4 |  |
| 32. | ДС-185/1388110257 | Шплинт 4×45.019 |  |  | 6 | механизм. натяж. сит |

| ДС-1857 49.00.000 Элеватор минерального порошка и пыли. |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, 1шт., кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во на изделие | Примечание |
| 1. | ДС-1857 49.00.010 | Башмак | 87 | 826×400×1052 | 2 |  |
| 2. | ДС-1857 49.00.100 | Корпус | 540 | 10000×372×772 | 2 |  |
| 3. | ДС-1857 49.00.300 | Лоток | 60 | 2860×990×835 | 1 |  |
| 4. | ДС-1857 49.00.400 ДС-1857 49.00.410 ДС-1857 49.00.401 КДМ261 00.03.106 | Орган рабочий Входит: Ковш Лента Винт | 105 1,3 2,6 0,03 | l=24685 145×165×150 24685×200×7,2 25×Ø20 | 2 61 1 122 | ×2 т.к. 2 раб. органа ×2 т.к. 2 раб. органа ×2 т.к. 2 раб. органа |
| 5. | ДС-1857 49.00.450 ДС-1857 49.00.460 ДС-1857 49.00.470 | Ролик Входит: Ролик Опора | 4,1 1,9 2,1 | 250×90×186 140×Ø76 250×186 | 4 1 1 |  |
| 6. | ДС-1857 49.00.600 | Лоток ссыпной | 53 | 2790×375×555 | 1 |  |
| 7. | ДС-1857 49.00.650 | Головка элеватора | 580 | 1731×1836×1514 | 1 | см. раскрытие |
| 8. | КДМ261 00.03.070 | Барабан натяжной | 37 | 425×Ø320×230 | 2 | см. раскрытие |

| ДС-1857 49.00.650 Головка элеватора. |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, 1шт., кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во на изделие | Примечание |
| 1. | ДС-1857 49.00.460 | Ролик | 1,9 | 140×Ø76 | 2 |  |
| 2. | ДС-1857 49.00.660 | Барабан приводной | 81 | 570×Ø320 | 1 | см. раскрытие |
| 3. | ДС-1857 49.00.680 | Ролик | 4,1 | 250×98×186 | 2 |  |
| 4. | ДС-1857 49.00.700 | Корпус | 350 | 1250×1825×1161 | 1 |  |
| 5. | ДС-1857 49.00.800 | Крышка | 29 | 738×906×383 | 1 |  |
| 6. | ДС-1857 49.00.850 | Переходник | 80 | 946×550×1137 | 1 |  |
| 7. | ДС-1857 49.00.900 ДС-1857.49.00.910 ДС-1857 49.00.901 | Двигатель Входит: Двигатель АИР 90L 4УЗ Шкив | 24,5 22,1 2,4 | 335×200×224,5 360×230 50×Ø111 | 1 1 1 | 2,2квт |
| 8. | ДС-1857 49.00.920 ДС-1857 00.23.602 КДМ261 00.03.371 ДС-185/417113059 | Редуктор Входит: Полумуфта Шкив Редуктор 1Ц2У-100-20-11-91 | 27,86 3,7 2,16 | 387×145×230 82×Ø130 36×Ø107 | 1 1 1 1 |  |
| 9. | КДМ261 00.03.310 | Задвижка | 0,85 | 210×225×38 | 2 |  |
| 10. | ДС-185/256311133 | Ремень А-1000ш |  |  | 2 |  |
| 11. | ДС-185/415500013 | Элемент упругий PHE FRC 130 NR |  |  | 1 | между полумуфтами,на рис.не показ. |

| ДС-1857 49.00.660 Барабан приводной. |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, 1шт., кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во на изделие | Примечание |
| 1. | ДС-1857 49.00.670 | Барабан | 72 | 1063×Ø320 | 1 |  |
| 2. | КДМ261 00.03.220 | Корпус подшипника | 4,14 | 170×38×120 | 2 |  |
| 3. | ДС-1857 49.00.661 | Полумуфта | 3,5 | 82×Ø130 | 1 |  |
| 4. | КДМ261 00.03.077 | Уплотнитель | 0,5 | 30×Ø78 | 2 |  |
| 5. | КДМ261 00.03.213 | Крышка | 0,9 | 20×Ø110 | 1 |  |
| 6. | КДМ261 00.03.214 | Уплотнитель | 1,5 | 38×Ø110 | 2 |  |
| 7. | КДМ261 00.03.215 | Крышка | 0,8 | 18×Ø110 | 1 |  |
| 8. | ДС-185/461130116 | Подшипник 1207 |  |  | 2 |  |

| КДМ261 00.03.070 Барабан натяжной. |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, 1шт., кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во на изделие | Примечание |
| 1. | КДМ261 00.03.080 КДМ261 00.03.084 КДМ261 00.03.085 КДМ261 00.03.086 КДМ261 00.03.087 КДМ261 00.03.088 | Барабан Входит: Вал Кольцо Планка Ребро Конус | 23 4,5 2,1 0,6 0,77 2,25 | 389×Ø320 389×Ø45 Ø306×8 250×30 125×99×8 Ø303×104 | 1 1 2 16 8 2 |  |
| 2. | КДМ261 00.03.074 | Крышка | 0,8 | 20×Ø110 | 2 |  |
| 3. | КДМ261 00.03.075 | Корпус | 1,3 | 33×Ø110 | 2 |  |
| 4. | КДМ261 00.03.078 | Крышка | 0,5 | 46×Ø110 | 2 |  |
| 5. | КДМ261 00.03.079 | Щека | 1,7 | 460×134 | 2 |  |
| 6. | КДМ261 00.03.081 | Винт | 0,6 | 244×М20 | 2 |  |
| 7. | ДС-185/461130116 | Подшипник 1207 |  |  | 2 |  |

| ДС-185 40.02.000 Бункер излишков. |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса 1шт., кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во на изделие | Примечание |
| 1. | ДС-1857 40.02.020 | Бункер | 273 | 2175×705×2224 | 1 |  |
| 2. | ДС-1857 40.02.030 | Затвор | 15 | 790×398×380 | 1 |  |
| 3. | КДМ201 50.04.120 | Установка пневмоцилиндра | 6,5 | 585×115 | 1 |  |
| 4. | КДМ201 57.05.000-01 | Датчик уровня | 6,4 | 990×173 | 1 |  |

# Text boxes

Агрегат смесительный

Каталог запасных частей

Книга 5

Кременчуг 2012г.

Установка

асфальтосмесительная ДС-1857 улучшенная

производительностью 52…64 т/ч

ПАО  «Кредмаш»